## Slide 1: IoT-Internet of Things + Arduino
Herbertt Diniz
hbmd@cin.ufpe.br

## Slide 2
  Orion Context Broker Arquitetura Básica IoT
Bluetooth

## Slide 4: Arduino
O Arduino é uma plataforma utilizada para prototipação de circuitos eletrônicos.
O projeto do Arduino teve início em 2005 na cidade de Ivrea, Itália.
O Arduino é composto por uma placa com microcontrolador Atmel AVR e um ambiente de programação baseado em Wiring e C++.
Tanto o hardware como o ambiente de programação do Arduino são livres, ou seja, qualquer pessoa pode modificá-los e reproduzi-los.
O Arduino também é conhecido como plataforma de computação física.

## Slide 5: Arduino
Tipos de Arduino Existem vários tipos de Arduino com especificidades de hardware. O site oficial do Arduino lista os seguintes tipos:
Arduino UNO
Arduino Leonardo
Arduino Due
Arduino Esplora
Arduino Mega
Arduino Mega ADK
Arduino Ethernet
Arduino Mini
Arduino LilyPad
Arduino Micro
Arduino Nano
Arduino ProMini
Arduino Pro
Arduino Fio

## Slide 6: Arduino
Vista da placa do Arduino UNO Rev 3 (frente e verso)

## Slide 7: Arduino UNO
Características:
Microcontrolador: ATmega328
Tensão de operação: 5V
Tensão recomendada (entrada): 7-12V
Limite da tensão de entrada: 6-20V
Pinos digitais: 14 (seis pinos com saída PWM)
Entrada analógica: 6 pinos
Corrente contínua por pino de entrada e saída: 40 mA
Corrente para o pino de 3.3 V: 50 mA
Quantidade de memória FLASH: 32 KB (ATmega328) onde 0.5 KB usado para o bootloader
Quantidade de memória SRAM: 2 KB (ATmega328)
Quantidade de memória EEPROM: 1 KB (ATmega328)
Velocidade de clock: 16 MHz

## Slide 8: Arduino UNO
Alimentação
O Arduino UNO pode ser alimentado pela porta USB ou por uma fonte externa DC.
A recomendação é que a fonte externa seja de 7 V a 12 V.

## Slide 9: Arduino
O ambiente de desenvolvimento do
Arduino (IDE) é gratuito e pode ser baixado no seguinte endereço: arduino.cc.
As principais funcionalidades do IDE do Arduino são:
Escrever o código do programa
Salvar o código do programa
Compilar um programa
Transportar o código compilado para a placa do Arduino

## Slide 10: Arduino
Interface principal do ambiente de desenvolvimento:

## Slide 11: Portas do Arduino
As duas principais partes (funções) de um programa desenvolvido para o Arduino são:
setup(): onde devem ser definidas algumas configurações iniciais do programa. Executa uma única vez.
loop(): função principal do programa. Fica executando indefinidamente.
Todo programa para o Arduino deve ter estas duas funções.

## Slide 12: Portas do Arduino
O Arduino possui tanto portas digitais quanto portas analógicas.
As portas servem para comunicação entre o Arduino e dispositivos externos, por exemplo: ler um botão, acender um led ou uma lâmpada.
Conforme já mencionado, o Arduino UNO, possui 14 portas digitais e 6 portas analógicas (que também podem ser utilizadas como portas digitais).

## Slide 13: Portas do Arduino
As portas digitais trabalham com valores bem definidos. No caso do Arduino esses valores são 0V e 5V.
0V indica a ausência de um sinal e 5V indica a presença de um sinal.
Para escrever em uma porta digital basta utilizar a função digitalWrite(pino, estado).
Para ler um valor em uma porta digital basta utilizar a função digitalRead(pino).

## Slide 14: Portas do Arduino
As portas digitais são usadas para entrada e saída de dados.
Para definir se uma porta será usada para entrada ou para saída de dados, é necessário explicitar essa situação no programa.
A função pinMode(pino, estado) é utilizada para definir se a porta será de entrada ou saída de dados.
Exemplos:
Defir que a porta 13 será de saída: pinMode(13, OUTPUT)
Defir que a porta 7 será de entrada : pinMode(7, INPUT)

## Slide 15: Arduino Constantes
  LOW | HIGH – indica nível baixo (0V) e alto (5V) nos pinos
  INPUT | OUTPUT – define se um pino vai ser pino de entrada ou de saída

## Slide 16: Arduino
Exemplo de programa: Blink LED

## Slide 17
Amarino = Android + Arduino

## Slide 18: Amarino
toolkit constituído de uma aplicação android e uma biblioteca arduino que permite envio de mensagens entre os dois dispositivos
utilização de serial sobre bluetooth
MIT Media Lab
http://www.amarino-toolkit.net/

## Slide 19: Amarino
aplicação Amarino 2.0

## Slide 20: Amarino
aplicação Amarino 2.0

## Slide 21: Amarino
aplicação Amarino 2.0

## Slide 22: API MeetAndroid
22
MeetAndroid meetAndroid;
  cria um objeto do tipo MeetAndroid
meetAndroid.registerFunction (f, c);
  registra uma função f para o determinado comando c, que pode ser um número de ‘0’ a ‘9’ ou uma letra, de ‘a’ a ‘z’ e de ‘A’ a ‘Z’.
meetAndroid.unregisterFunction (c);
  desregistra a função previamente registrada para o comando c.
Notes: 22

## Slide 23: API MeetAndroid
23
meetAndroid.receive();
  Verifica se existem comandos a serem recebidos e chama a função registrada caso receba algum comando.
meetAndroid.bufferLength();
  Retorna o tamanho do buffer de dados recebidos.
meetAndroid.getString(char[]);
  Copia a string recebida para o array de char passado como parâmetro.
Notes: 23

## Slide 24: API MeetAndroid
24
meetAndroid.getInt();
  Retorna o valor do buffer como inteiro.
meetAndroid.getLong();
  Retorna o valor do buffer como long int.
meetAndroid.getFloat();
  Retorna o valor do buffer como float.
Notes: 24

## Slide 25: API MeetAndroid
25
meetAndroid.getIntValues(int[]);
  Retorna o valor do buffer como um array de inteiros que foram enviados separados por ‘;’. A quantidade de valores é passada para a função registrada através da variável numOfValues (argumento 2 da função);
meetAndroid.getFloatValues(float[]);
  Retorna o valor do buffer como um array de floats, da mesma forma que a anterior.
meetAndroid.send(value);
  Envia um valor (numérico ou string) para o dispositivo android.
Notes: 25

## Slide 26
Dúvidas!